Mérési Jegyzőkönyv

| A mérés tárgya: | Négypólusok vizsgálata (7. mérés) |
| --- | --- |
| A mérés időpontja: | <év>. <hónap>. <nap> |
| A mérést végzik: | <hallgató neve> <hallgató neve> |
| Mérőcsoport | <kurzus>, <csoport száma> |
| A mérést vezeti: | <mérésvezető neve> |

Felhasznált eszközök

| Precision Magnetics Analyzer | Wayne Kerr 3260B | <gyártási sz. |
| --- | --- | --- |
| Tesztpanel | VIK– 01–07 | < gy.sz. > |

Mérési feladatok

Ferromágneses jellemzők mérése (anyagvizsgálat)

A vizsgálandó vasmag adatai:

Vasmag típusa: TDK H5A

Vasmag anyaga: ferrit

Vasmag formája: toroid

Vasmag mérete: D = 68 mm, d = 44 mm, h = 13,5 mm

Használati frekvenciatartomány: max. 0,2 MHz

Kezdeti permeabilitás, μi : 3300   -0….+40%

Telítési indukció, Bm: 410 mT

Induktivitástényező, AL: 4300±25% nH

Mérje meg a vasmagos mérőtekercs impedanciáját 1 V mérőfeszültségen, 100 Hz…500 kHz tartományban!

<mérési tapasztalatok>

Mérje meg a rezonancia frekvenciát és a menetkapacitást!

<mérési tapasztalatok>

Mekkora lehet az a maximális mérőfrekvencia, amelynél a rezonancia miatti járulékos hiba az 1%-ot nem haladja meg?

<mérési tapasztalatok>

Mérje meg a mérőtekercs kapcsain az impedanciát 1 mV…10 V tartományban a kiválasztott mérőfrekvencián az Analizátor grafikus üzemmódjában!

<mérési tapasztalatok>

Skálázza át a mért Z(U) karakterisztikát μr(Bm) illetve AL(Bm) karakterisztikákra!

<mérési tapasztalatok>

Mérje meg a mérőtekercs kapcsain az impedanciát 50 μA…200 mA tartományban a kiválasztott mérőfrekvencián az Analizátor grafikus üzemmódjában!

<mérési tapasztalatok>

Skálázza át a mért Z(I) karakterisztikát μr (H) illetve AL(H) karakterisztikákra!

<mérési tapasztalatok>

Határozza meg a μi közelítő értékét, valamint a μ4 és μmax relatív permeabilitásokat és a hozzájuk tartozó AL-értékeket a térerősség függvényében!

<mérési tapasztalatok>

Határozza meg a telítési szakaszon azt a térerősséget és indukciót, amelyeknél a permeabilitás azonos a kezdeti permeabilitással!

<mérési tapasztalatok>

Transzformátor vizsgálata (modellparaméterek mérése)

A vizsgálandó transzformátorok (Tr-1 és Tr-2) adatai:

Vasmag típusa: TDK H5A

Vasmag anyaga: ferrit

Vasmag formája: toroid

Vasmag mérete: D = 68 mm, d = 44 mm, h = 13,5 mm

Használati frekvenciatartomány: max. 0,2 MHz

Kezdeti permeabilitás, μi : 3300   -0….+40%

Telítési indukció, Bm: 410 mT

Induktivitástényező, AL: 4300±25% nH

Primer menetszám, Np: 110

Szekunder menetszám, Ns: 110

Huzal keresztmetszet, ACu: 0,05 mm2

Huzal anyaga: réz

Szigetelt huzal átmérője dv: 0,6 mm

Tekercselési mód: laza csatolás (Tr-1), szoros csatolás (Tr-2)

Mérje meg a transzformátorok jellemző paramétereit Ueff = 5V szinuszos feszültséggel f = 1 kHz frekvencián illetve egyenáramon! Miben különbözik a két transzformátor?

<mérési tapasztalatok>

Adja meg a rézellenállások és a főmezőinduktivitás mérésének bizonytalanságát!

<mérési tapasztalatok>

Mérje meg a Z(U, f) primeroldali impedanciát terheletlen transzformátor esetében!

<mérési tapasztalatok>

RC-hálózat vizsgálata (In-circuit mérések)

A vizsgálandó aluláteresztő szűrő kapcsolása és adatai:

Adatok:		R1 = 100 Ω ±0,1%	
			R2 = R4 = 1 kΩ ±1%	
			R5 = 10 kΩ ±2%	
			C1 = 1 μF ±5%	
			C2 = 100 nF ±5%

7–1. ábra. Vizsgálandó aluláteresztő szűrő

Végezze el az in-circuit mérést és adjon értékelést!

<mérési tapasztalatok>

Telecom transzformátor vizsgálata (termékvizsgálat)

A vizsgálandó Telecom transzformátor (Tr-3) adatai:

Tipus: PCM-40

Vasmag típusa: M30 Permalloy

Áttétel, Ns/Np: 408:384

Frekvenciatartomány: 200 Hz…220 kHz

Beiktatási csillapítás, IL: 0,1 dB-n belül

Max. jelszint: +10 dB

Lezáróimpedancia: 600 Ω

Mérje meg a Telecom transzformátor áttételét!

<mérési tapasztalatok>

Mérje meg a Telecom transzformátor beiktatási és reflexiós csillapítását közvetlen csatolásnál, adott frekvencián!

<mérési tapasztalatok>

Mérje meg a beiktatási és reflexiós csillapítást közvetlen csatolásnál, RC-csillapítással!

<mérési tapasztalatok>

Mérje meg a beiktatási és reflexiós csillapítást kapacitív csatolásnál!

<mérési tapasztalatok>

Kiegészítő mérési feladatok

Ferromágneses jellemzők mérése (anyagvizsgálat) – kiegészítés

Mérje meg az egyenáramú rézellenállást! Mérje meg az impedanciát és komponenseit  f = 10 kHz frekvencián, 1, 3 és 10 V feszültségen!

<mérési tapasztalatok>

Számítsa ki az indukciót, a rézveszteséget és a vasveszteséget a fenti mérési pontokban!

<mérési tapasztalatok>

Becsülje meg, hogy az indukció mely hatványával változik a vasveszteség!

<mérési tapasztalatok>

Becsülje meg a vasveszteséget f = 10 kHz frekvencián, Bm = 400 mT indukciónál!

<mérési tapasztalatok>

Mérje meg az impedanciát és komponenseit f = 10,  3 és 1 kHz frekvencián, 10,  3 és 1 V feszültségen, állandó indukció mellett!

<mérési tapasztalatok>

Számítsa ki a rézveszteséget valamint a vasveszteséget a fenti frekvenciákon, állandó Bm-nél!

<mérési tapasztalatok>

Ábrázolja a periódusonkénti vasveszteséget állandó Bm-nél!

<mérési tapasztalatok>

Határozza meg a vasveszteség komponenseit a fenti frekvenciákon!

<mérési tapasztalatok>

Számítsa ki a vasveszteséget és komponenseit f = 20 kHz frekvencián, változatlan indukcióra!

<mérési tapasztalatok>