Mérési Jegyzőkönyv

| A mérés tárgya: | Aktív elektronikus eszközök vizsgálata |
| --- | --- |
| A mérés időpontja: | <év>. <hónap>. <nap> |
| A mérést végzik: | <hallgató neve> <hallgató neve> |
| Mérőcsoport | <kurzus >, <csoport száma> |
| A mérést vezeti: | <mérésvezető neve> |

Felhasznált eszközök

| Digitális multiméter (6½ digit) | Agilent 34401A |  |
| --- | --- | --- |
| Digitális multiméter (3½ digit) | Metex ME22T |  |
| Tápegység | Agilent E3631A |  |
| Karakterisztikarajzoló | Hameg HM6042 |  |
| Oszcilloszkóp | Agilent 54622A |  |
| Függvénygenerátor | Agilent 332220A |  |

Mérési feladatok

1.  A karakterisztika rajzolóval  a házi feladatban megadott tranzisztorok statikus karakterisztikák felrajzolása.

1/1.  A 0 - 20mA ill. 0 - 40V tartományban a karakterisztika rajzolóval a házi feladatban megadott tranzisztor kimeneti karakterisztikáit rajzoltassa fel és hasonlítsa össze és írja le a katalógusban található, hasonló tartományban megadott karakterisztikákkal. Írja le tapasztalatait.

1/2.  Állítsa be a katalógusban megadott IC=2mA UCE=5V munkapontot és mérje meg a tranzisztor IB bázis áramát és az UBE bázis emitter feszültségét, majd a , h11, h21, h22 paramétereit és hasonlítsa össze a katalógusban szereplő adatokkal.

1/3.   Állítsa be és mérje meg a házi feladatában kiszámított munkapontban a , h11, h21, h22 paramétereket és hasonlítsa össze a mért és számított értékeket.

2. Félvezető diódák statikus karakterisztikáinak felrajzolása

Diódák méréséhez használja a testpanelt, amelyben a következő dióda típusokat vannak beforrasztva:

D1= kisjelű Si dióda (1N914)

D2= nagyáramú hálózati egyenirányító dióda (BY 133 )

D3= Schottky dióda  (..)

D4= LED.  (..)

A mérendő diódát a velük sorba kötött kapcsok rövidre zárásával válassza ki. A generátor jelét az 10 soros ellenálláson keresztül kapcsolja a mérendő diódára!

A mérőpanel oldalán elhelyezett kapcsolóval az Rs = 10 Ohmos ellenállás végeinek  felcserélésével  a statikus  és a dinamikus méréshez szükséges mérőkapcsolás  hozható létre.

Oszcilloszkóppal mérje a diódák nyitó áramát [ Id = IF ]  (az Rs ellenálláson eső feszültséget) és a diódák anód  feszültséget [ Ud = UF ] !

Javasolt alap beállítás:

Oszcilloszkóp:  Ch1 : 500mV/cm,  Ch2 : 10mA/cm,  Display Mod: XY 			Generátor:  100 Hz  szinusz,  amplitúdó : 3 Veff, offszet : 0 V

Rajzoltassa fel mind a négy dióda IF(UF)  nyitó áramú karakterisztikáját, és mérje meg az  IF=1mA, 10mA,  50mA  áramokhoz tartozó UF nyitó feszültségeket:

|  | IF | 1mA | 10mA | 50mA | UF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D1 | 1N4148 |  |  |  | Volt |
| D2 | BY133 |  |  |  | Volt |
| D3 | Schottky |  |  |  | Volt |
| D4 | LED |  |  |  | Volt |

A mérést végezhetj az oszcilloszkóp YX markereivel,  vagy  normál 	üzemmódban MAX mérésével !

3.  Félvezető diódák dinamikus karakterisztikáinak mérése

Az előzőkben javasolt alapbeállításban  növelje a mérőjel frekvenciáját mindaddig amíg a jel hurkolódása 10 mA-t el nem éri.  Írják le tapasztalatainkat.

A látott ernyő képeket és a hozzá tartozó ’határfrekvenciákat’  hasonlítsák össze, írja le tapasztalatait.

4. Dióda kapcsolási idejének vizsgálata ( töltéstárolási idő mérése )

A mérési összeállítást a kapcsoló ts állásba átkapcsolva az ábra szerinti összeállításban végezze:

Javasolt alap beállítás:

Oszcilloszkóp:  Ch1 : 500mV/cm,  Ch2 : 10mA/cm,  Display Mod: XY			Generátor:  Mod: Pulse, Frekvency: 50 kHz,

Ampl: High Level = +3V, Low Level = -3V, Duty Cycl = 50%, ts=100 ns

Vizsgált eszköz: BY133 Si dióda

Dióda kapcsolási ideje a feszültség- és áram-idődiagramon

A generátor HL és LL szintjeinek változtatásával a nyitó  (IF) és a záró áram  (IR) értékét változtatva  IF/IR  25/100, 50/50, 100/25 arányai mellett mérje a  záró irányú feléledési időt és a  tárolási időt.

Határozza meg  értékét a  töltésegyenletből!

5.  Bipoláris tranzisztor béta-határfrekvenciájának mérése

A mérendő tranzisztor  BC107 ( BC182 ), a házi feladatban szereplő és az 1. ponrban megmért tranzisztor legyen.

A mérési összeállítást a következő ábra mutatja. Az oszcilloszkóp Y2 csatornáján a tranzisztor  UCE kollektor–emitter feszültségét a tesztpanel DC-OUT kimenetén,  az Y1 csatornán a tranzisztor UBE bázis-emitter feszültségét mérje. Az IC munkaponti áramot  digitális árammérővel  mérje.

A tranzisztor munkapontját az  soros ellenálláson keresztül áramgenerátorosan meghajtva az Offset feszültség és az +UT tápfeszültség változtatásával állítsa be (pl.: +5 V 3 mA)!

A generátorral 100 kHz, 200mVpp szinusz  jelet állítson be.  Az Y2 csatornán mérje a kollektoron lévő váltakozófeszültséget és határozza meg a kapcsolás üzemi feszültségerősítését ( Auü ). Ezután a frekvenciát folyamatosan növelve határozza meg  a tranzisztor  határfrekvenciáját amelyen az erősítés -3 dB – csökken!  Számítsuk ki a fT  tranzit frekvenciát.

Bipoláris tranzisztor béta-határfrekvenciájának mérési összeállítása

BC107         beta =  250      UCE= 5V,  IC= 3mA

Ukipp =        mV

Auü =           V/V

=             kHz

fT  =             MHz

Ismételjük meg a BC139 tranzisztor   UCE= 5V,  IC= 10mA munkapontjában fT meghayározását. ( beta: 200)

Ukipp =        mV

Auü =           V/V

=             kHz

fT  =             MHz

Az  értékéből számítsa ki a BC639 tranzisztor  kapacitását!

Csökkentse le a soros ellenállást -ra és ismételje meg az előbbi határfrekvencia mérését ()!

A  és  értékéből határozza meg az  bázisellenállást!

6. Bipoláris tranzisztor kapcsolási időinek mérése

A mérendő tranzisztor a BC639 legyen. (A mérési összeállítás azonos az  ()  mérésével).

A tranzisztort az alábbi ábra szerinti elvi mérési összeállításban vizsgáljuk:

Bipoláris tranzisztor kapcsolási időinek mérési összeállítása

A vizsgálandó tranzisztor bázisára RB ellenálláson keresztül a generátorral 2% kitöltési tényezőjű, 50 kHz frekvenciájú változtatható negatív és pozitív csúcsértékű impulzus jellel csatlakozzunk és oszcilloszkóppal mérjük a tranzisztor kollektor és bázis feszültségét!  ( Az oszcilloszkóp mindkét csatornáját állítsuk azonos érzékenységre és nulla szintre.)

Az  határértékének meghatározása

A bekapcsoló impulzus nagyságát fokozatosan növelve határozza meg azt a határáramot (), amely a tranzisztort a telítés határára vezérli, azaz kollektor bázis feszültsége  V-ra csökken le!

Ekkor a kollektor áram maximális értéke:  ezzel a telítési bázisáram: .

Telítésbe vezérlés határáramának meghatározása karakterisztika alapján

Határozza meg a telítés határára vezérelt tranzisztor B egyenáramú áramerősítési tényezőjét!

A kapcsolási idők a bekapcsolási túlvezérlés függvényében

A bekapcsolási és a kikapcsolási túlvezérlést az  és az  hányadosokkal adjuk meg.

Mérje meg a tranzisztor késleltetési , felfutási , töltéstárolási és lefutási időértékeit  1, 2, 3, 4, 5  és  esetében! A mért eredményeket táblázatban foglalja össze! Ábrázolja a bekapcsolási és a töltéstárolási  idők függését a bekapcsolási túlvezérlési tényező függvényében!

A tranzisztor kollektor-bázis lábai közé kapcsoljon egy záró irányban előfeszített Schottky diódát () és ismételje meg az előző mérési feladat sort!

8–9. ábra. Tranzisztor kapcsolási idődiagramja

A bekapcsolási túlvezérlés  5 értéke mellett  1, 2, 3, 4, 5 értékek mellett mérje meg a bekapcsolási, a töltéstárolási és a kikapcsolási időket! A mért eredményeket táblázatban foglalja össze! Ábrázolja a bekapcsolási és a tárolási  idők függését a kikapcsolási túlvezérlési tényező függvényében! Hogyan befolyásolja a kihúzóáram a tárolási időt?

A töltésegyenletből következő  összefüggésből számolja ki a  bázis időállandót!

7.  MOS tranzisztor be- és kikapcsolási időinek mérése (BS170)

Térvezérlésű tranzisztorok kapcsolási időit a 8-10. ábra szerinti összeállításban mérheti.

MOS tranzisztor be és kikapcsolási időinek mérési összeállítása

MOS tranzisztor be és kikapcsolásának idődiagramja

Mérje meg a térvezérlésű tranzisztor késleltetési , bekapcsolási , kikapcsolási , felfutási , és lefutási időértékeit (8-11. ábra)!