## Slide 1: FPGA oktatás a PTE MIK -n
Megyeri Péter
PTE MIK VI Automatizálási Tanszék

## Slide 2: A Kar képzési kínálata
Alapképzések:
  építészmérnöki,
  építőmérnöki,
  gépészmérnöki,
  környezetmérnöki,
  villamosmérnöki,
  informatikai (GPU),
  építőművészeti.
Mesterképzések:
  építészmérnöki,
  építőmérnöki,
  építőművészeti,
  informatikai.

## Slide 3: FPGA oktatás a villamosmérnök képzésben
Két szakirány:
  Létesítmények villamosítása és automatizálása,
  Beágyazott mikroszámítógépes rendszerek
Oktatók:
  Brenner Csaba,
  Megyeri Péter
Oktatott tárgyak:
  Digitális technika I. (2 ea. + 2 gyak.), III. (2 ea. + 2 lab.)
  Önálló labor I. (2 lab.), II. (2 lab.), III. (2 lab.)

## Slide 4: Fejlesztő környezet
Xilinx ISE Design Suite 14.7
  VHDL, Verilog
Isim

## Slide 5: Fejlesztő kártya
Saját fejlesztés (Brenner Csaba)
Széles körű felhasználás
  C8051F133 mikrokontroller
  XC3S200 FPGA
  XC2C256 CPLD
  Tápegység
Notes: 1981. A DoD elindította a VHSIC projektet:
  Very High Speed Integrated Circuits
  A legtöbb fejlesztés Amerikában a Védelmi Minisztérium felügyelete alatt folyik
  Cél olyan módszer kidolgozása volt, amivel nagysebességű integrált áramkörök tervezhetők, szimulálhatók és ellenőrizhetők
1983. A DoD megkezdi a VHSIC HDL alapjainak meghatározását
  HDL : Hardware Description Language
  Olyan hardverleíró nyelv, melynek segítségével nagysebességű áramkörök működése írható le
1987. A VHDL IEEE szabvánnyá vált.
  A szabvány tartalmazza a nyelvi elemek, típusok, utasítások, programszerkezet leírását
  A szabványt a különböző gyártócégek különbözőképpen valósították meg
1993. Megjelenik a VHDL új verziója
  Új utasítások, foglalt szavak
  Új csomag: STD_LOGIC_1164. Ez tartalmazza az STD_LOGIC típust, mely a jelek 9 különböző értékét veheti fel. STD_LOGIC_VECTOR típus pedig STD_LOGIC típusú elemekből álló tömb
1997. Szabványos csomagok: ezek az STD_LOGIC és STD_LOGIC_VECTOR típusokra vontakozó műveleteket definiálták

## Slide 6: A fejlesztő kártya
CPLD
FPGA
JTAG port
Tápegység
μC
Notes: A VHDL leginkább a Pascal nyelvre hasonlít. Ugyanazok az elemi D-gráfok (vezérlési szerkezetek) találhatóak meg benne, mint a pascalban. Ezek formátuma is nagyrészt azonos a Pascalbeli megfelelőjükével.

## Slide 11: Tevékenységek FPGA, CPLD területeken
Feladatbeadás
Szakdolgozat
Versenyeken való részvétel kapcsán történő fejlesztések

## Slide 12: Tevékenységek FPGA, CPLD területeken
Feladatbeadás:
  Önállóan választott hallgatói projektek,
  Különböző nehézségi fokú feladatok:
    Különböző számlálók, futófények,
    Különböző összetettségű útkereszteződések,
    Italautomata, mosógép, szállítószalag rendszerek, liftek.
  Elvárások:
    A projekt megfelelő színvonalú elkészítése,
    Teljeskörű szimuláció készítése,
    Dokumentáció készítése.
  Előnyt jelent:
    A kész projekt letöltése és tesztelése valós körülmények között.

## Slide 13: Tevékenységek FPGA, CPLD területeken
Szakdolgozat:
  FPGA alapú wobbler-szkóp,
  CPLD fejlesztőkártya fejlesztése.
Versenyeken való részvétel kapcsán történő fejlesztések:
  Go-Kart, Go-Bosch,
  Robotversenyek:
    Robocup,
    Magyar Alkalmazott Mérnöki Tudományok Versenye (Magyarok a Marson)
  Jellemzően jelfeldolgozási, adatkiértékelési problémák megoldása