## Slide 1: Alkalmazott elektronika mellékspecializáció Elektronikus átalakítók irányítása tantárgy
Kökényesi Tamás, Varjasi István
HIL szimuláció

## Slide 2: I. Bevezetés

## Slide 3: Alapprobléma
Az elektronikus átalakítók irányítórendszerei általában szoftvervezéreltek
A szoftverfejlesztés kritikus a fejlesztési idő szempontjából
A szoftver tesztelése problematikus

## Slide 4: Offline szimuláció
Inkább csak szabályozási algoritmusok elvi helyességének ellenőrzésére
Implementáció tesztelésére alkalmatlan

## Slide 5: Tesztelés a valódi főáramkörön
Veszélyes
Drága
Időigényes
„Nincs az pénz” körülmények elő-állítása (pl.: hálózati frekvenciaváltozás)
Leghamarabb a fejlesztés végső fázisában

## Slide 6: Kisteljesítményű minta (deszkamodell)
Ugyanolyan áramköri paraméterek nem állíthatók be, így a szabályozók tesztelése nem teljeskörű
Pl.: kisebb trafó relatív vesztesége nagyobb, ez akár egy rezonanciát is elnyomhat

## Slide 7: Power HIL
Teljes főáramkör végső tesztje, a készülék minősítése
Teljesítményszinten szimulált környezet (AC hálózat, motor)

## Slide 8: HIL szimuláció
A főáramkör hardveralapú, valósidejű emulációja
Az irányítókártya jelszintjein reprodukált mérések
Transzparens az irányítóegység számára

## Slide 9: HIL lehetőségek
Analóg (műveleti erősítőkkel)
PC alapú
DSP alapú
FPGA alapú
  Kézzel írt HDL kód
  Generált HDL kód
 | PC alapú HIL | DSP alapú HIL | FPGA alapú HIL (generált HDL kód) | FPGA alapú HIL (kézzel írt HDL kód)
Szimulációs lépésköz | 100ns | 1-10µs | 10-100ns | 10-100ns
I/O késleltetés (holtidő) | 10µs | 1-2 lépésköz | 1-2 lépésköz | 1-2 lépésköz
Fejlesztési idő | Közepes | Rövid | Rövid | Hosszú

## Slide 10: HIL architektúra
FPGA/µP
DAC
ADC
Interfész
A tesztelendő irányító rész
Digitális I/O
Kommunikáció
Analóg
Analóg
Az irányított egység modellje
HIL szimulátor

## Slide 11: HIL fejlesztési lépései
Főáramköri sémából állapotváltozós leírás
Áttérés diszkrét időre, ellenőrzés offline szimulációval
Áttérés fixpontos számábrázolásra (Matlab ebben hatékony)

## Slide 12: II. Modellalkotás

## Slide 13: Példaáramkör
Hálózatra kapcsolt háromfázisú inverter, LC-szűrővel

## Slide 14: Hídág modellje
Ideális kapcsoló modellje

## Slide 15: Háromfázisú vektorok (Park-vektorok) módszere
Szimmetrikus háromfázisú rendszerek vizsgálatának gyakori módszere
Fázismennyiségek helyett forgó síkvektor + zérus sorrendű komponens használata (átlag)

## Slide 16: Koordináta-transzformáció

## Slide 17: Állapotegyenletek
Csak 2 lineárisan független komponens
2 független áramkört kapunk a transzformáció után: x és y komponens

## Slide 18: III. Áttérés diszkrét időre

## Slide 19: Matematikai háttér
Tipikus megoldó: állandó lépésközű forward Euler

## Slide 20: IV. Kódgenerálás

## Slide 21: Szükséges Matlab toolbox-ok
Matlab
Simulink
Fixed-Point Designer
Matlab Coder
Simulink Coder
HDL Coder
Stateflow
Xilinx System Generator

## Slide 22: HDL Coder elemkészlet
Szűkített Simulink library (hdllib parancs)

## Slide 23: V. Implementáció

## Slide 24: Utolsó lépések
Implementáció FPGA fejlesztőkörnyezet használatával (pl.: Xilinx ISE/Vivado)
  Generált kód importálása
  Kézzel írt részek
  Rugalmasabb módszer
Implementáció Matlab segítségével
  Fordítás indítása Matlabból
  Nem szükséges hozzá a HDL nyelvek ismerete
  Bizonyos funkciók megoldása nehézkes (pl.: többféle órajel, külső IP-k)

## Slide 25: FPGA alkotóelemek (Xilinx 7-es széria)
Clocking wizard
  Több különböző órajel, egymáshoz képest megadható fázisban
Blokk RAM
DSP48E1
slice
XADC
  1 Msps

## Slide 26: Alapvető komponensek
Órajel előállítás
Külső interfészek
  Vezérlő bemenetek (PWM)
  Analóg kimenetek
  Egyéb digitális I/O (pl.: kontaktorok)
Monitorozás
  HMI (alapvető működési információk)
  PC program (összes belső jel)
    Pillanatértékek
    Időfüggvények (rekorder funkció)
    Paraméterezés

## Slide 27: Tipikus interfészek
PWM bemenetek
  Digitális jelek
  Szintillesztés
  Esetleg galvanikus leválasztás
Analóg kimenetek
  Párhuzamos DAC
    Gyors, akár 50-100 Msps
    20-30 FPGA láb csatornánként
  Soros DAC
    SPI interfész, néhány láb
    Max. 1-2 Msps
  Szigma-delta DAC

## Slide 28: Szigma-delta jelalak
Magasabb frekvenciás kiszűrendő komponensek
Pontos spektrum konverziós értéktől függ
5-10 kHz kapcsolási frekvenciáig használható

## Slide 29: ChipScope Pro Analyzer

## Slide 30: Saját monitorprogram
Változók automatikus azonosítása és skálázása egy szöveges leírófájl alapján

## Slide 31: VI. Valós idejű teszt
Laboratóriumi gyakorlat

## Slide 32: A szimulálandó főáramkör

## Slide 33: A tesztrendszer mérési összeállítása

## Slide 34: Köszönöm a figyelmet!